### ПАСПОРТ

Передатчик TVF-2.5

(12В)

##### Назначение

Передатчик предназначен для работы в составе системы охранного телевидения в диапазоне 2,4 ГГц.

# Основные технические характеристики

| Выходная частота, ГГц | 2,4 ( 2,48 |
| --- | --- |
| Макс. девиация частоты, МГц | -8 |
| Точность установки частоты в диапазоне температур | (10 ( 10-6 |
| Настройка | 5 фиксированных каналов |
| Амплитуда входного сигнала, В | 1 |
| Макс. ток на каждую камеру, мА | 100 |
| Выходной уровень, дБм | +10 |
| Уровень внеполосного излучения, дБ | -60 |
| Напряжение питания | 12В±5% |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 4 Вт |
| Габариты, мм | 105 х 63 х 22 |
| Вес, кг | 0,2 |

## Комплект поставки

- Передатчик

- Паспорт

- Упаковочная коробка

- Адаптер питания (12В)

- Антенна штыревая

##### Условия эксплуатации

- Передатчик предназначен для эксплуатации внутри помещения.

- Режим работы круглосуточный.

- Диапазон рабочих температур - +5…+20 С°

- Относительная влажность воздуха - 70%

- Срок службы изделия- 5 лет.

- Изделие не содержит драгоценных металлов .

# Требования по технике безопасности

- Питание передатчика осуществляется только от источника 12В±5%.

- При работе с передатчиком неукоснительно следуйте всем указаниям, приведенным в данной инструкции.

- Не устанавливайте передатчик в непосредственной близости от токоведущих проводов и прочих деталей находящихся под напряжением.

##### Порядок работы

- Установить передатчик.

Выбор места осуществляется исходя из необходимости обеспечения условий прямой видимости между приемником и передатчиком.

- Подключить к видеовходу передатчика (разъем BNC-гнездо) видеокамеру.

- Подключить к антенному входу передатчика (разъем SMA) антенну, настроенную на выходные частоты передатчика.

Внимание!

Применение антенн не согласованных по рабочим частотам с передатчиком и с КСВн хуже 2,0 может привести к выходу передатчика из строя.

Категорически запрещается подавать питающее напряжение на передатчик без подключения к антенному входу передатчика нагрузки (антенны).

- Подать питающее напряжение 12В от адаптера. Подключение питающего напряжения осуществляется через разъем.

- После выполнения п.п.1-4 передатчик осуществляет передачу видеосигнала на несущей частоте.

Условия гарантии.

- Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, гарантийного срока, четкой печати фирмы-продавца.

- Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в данном гарантийном талоне. Серийный номер передатчика должен соответствовать указанному в гарантийном талоне.

- Гарантийному обслуживанию не подлежит изделие:

- условия эксплуатации которого не соответствуют данной инструкции;

- имеющее следы механических повреждений или вскрытия корпуса;

- имеющее повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.

- Гарантия не распространяется на:

- повреждения, вызванные стихией, пожаром и т.п.;

- повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов.

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ПРОДАЖИ

(или последнего гарантийного ремонта)

Серийный номер передатчика __________________

ПРОДАВЕЦ _________________________________

Настоящий паспорт является гарантийным талоном

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ _____ _____________200__г

М.П.